## Slide 1
비상 사태 대응 매뉴얼 (일반)

## Slide 2
비상사태 대응 프로세스
사고, 재해발생 or 발생 우려
상황 확인
비상 사태 대응
1. 비상사태 선언 전달 2. 비상사태 조직 체제 가동 ① 비상사태 대응 판단 기준에 의거 LEVEL 결정 ② 피난범위.대상 결정과 전달(사내.인근지역) ③ 현장 대응.방법의 지시 ④ 공적기관과의 정보 전달 결정과 전달 ⑤ 영향을 미칠 관련회사에 연락 ⑥ 사후처리대책과 담당자 결정 및 지시 ⑦ 기록 ⑧ 필요한 보고. 신고
관리시스템, 규정, 교육, 훈련방법의 재검토
현장 대응 조치
관계관청 연락
각 부서
최초 발견자
: 응급조치 및 비상통제자 연락
비상지휘자 : 비상사태 조직 소집 및 지휘
비상통제자 : 인명구조 및 피해의 최소화
제조팀 : 기술 및 지원업무
해당부서장 : 인력 및 장비동원
조직도 참조

## Slide 3
비상사태 대책 위원회 (조직도)
대 책 위 원 장
대표이사 | 
지 휘 통 제 실
팀 장 | 
팀 원 | 
방 호 복 구 팀
팀 장 | 
팀 원 | 
유관기관 / 업체 | 전화번호
화재·구급 신고 : 119 | 
경찰 신고 : 112 | 
천안서북소방서 | 
천안서북경찰서 | 
천안시 서북구청 | 
주변업체 |  | 
사내업체 |  | 
의무 / 대피 지원팀
팀 장 | 
팀 원 | 

## Slide 4
비상사태 대응 요령
비상사태시 유의사항
냉정을 유지한다. 비상통제자 및 관련부서에 신속히 연락한다. 피해를 최소화하기 위해 응급조치를 취한다. 허위사실 유포를 방지한다.
유해화학물질 피해자 응급조치 요령
흡입시 - 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 이동하여 옮기며, 필요시 인공호흡을 실시한다. - 의사의 진료를 받게 한다. 피부접촉시 - 접촉부분을 비눗물로 닦는다. - 오염된 옷은 수거하여 세탁한다. 눈에 접촉시 - 물로 15분 정도 씻어낸다. - 의사의 진료를 받게 한다.

## Slide 5
사고유형별 대응 요령
화재위험물질 누출시
액체의 경우 - 유출부위를 막고 사용을 중지한다. - 방제벽을 설치하여 유출면적을 최소화 한다. - 관련부서에 통보하여 환경영향을 최소화 한다. - 경미한 화재발생시 소화기로 진압하며, 주위에 화기물질을 제거한다. - 사고 수습후, 원인과 결과등의 사고경위를 관련부서에 통보한다. 기체의 경우 - 유출부위를 막고 사용을 중지한다. - 주위를 신속히 환기시키고, 용기를 외부로 옮긴다. - 경미한 화재발생시 소화기로 진압하며, 주위에 화기물질을 제거한다. - 사고 수습후, 원인과 결과등의 사고경위를 관련부서에 통보한다.

## Slide 6
사고유형별 대응 요령
화재 및 폭발 사고시
1. 최초 발견자 - 소방벨 및 육성으로 화재 발생을 전파 - 주위 소화기로 초기 진화 - 비상통제자 및 숙/당직자에게 연락 2. 숙/당직자 - 사내 방송으로 상황 전파 3. 비상통제자 - 인적/물적 자원의 피해 최소화 및 환경영향의 최소화를 위한 조치 - 비상사태 조직 가동 - 원인 분석 및 사진/비디오 촬영, 사고 보고서 작성 - 대관 및 대외(보험사 등) 업무 처리 4. 제조팀장 - 소방설비 가동 및 전원 차단 5. 해당부서장 - 사고 원인 및 결과 등 사고 경위서 작성 및 비상통제자에게 통보 - 해당 직원의 교육 및 재발 방지

## Slide 7
사고유형별 대응 요령
지진 및 천재지변 발생시
1. 최초 발견자 - 소방벨 및 육성으로 화재 발생을 전파 - 주위 소화기로 초기 진화 - 비상통제자 및 숙/당직자에게 연락 2. 숙/당직자 - 사내 방송으로 상황 전파 3. 비상통제자 - 비상사태 조직 가동 - 임직원 및 상주인원을 대피장소로 이동 조치 4. 제조팀장 - 생산 중단 및 전원 차단

## Slide 8
사고유형별 대응 요령
환경오염물질 유출시 (액상)
1. 최초 발견자 - 유출부위를 막고 사용을 중단 - 비상 통제자에게 통보 2. 비상 통제자 - 피해면적을 최소화하기 위해 방제벽을 설치 - 필요시 관계관청에 연락하여 환경영향을 최소화 - 필요시 비상사태 조직 가동 3. 해당 부서장 - 사고 경위서를 작성하여 비상 통제자에게 통보 - 원인 분석 및 재발 방지
지정폐기물(액상)
비상사태 대응 FLOW

## Slide 9
사고유형별 대응 요령
중상 이상의 물리적 사고 발생시
1. 최초 발견자 - 조·반장 및 주위 인원들에게 전파 - 해당 관리자 및 관리팀에 통보 2. 비상 통제자 - 응급조치 및 상황파악 - 필요시 관계관청에 연락하여 피해를 최소화 - 필요시 비상사태 조직 가동 3. 해당 부서장 - 사고 경위서를 작성하여 비상 통제자에게 통보 - 원인 분석 및 재발 방지